## Slide 1
🔋 EV 배터리 자가진단 + 맞춤 BMS 튜닝 시스템
Physics-Informed LSTM × 4-way 모델 비교 × NCM 실차 191대
경기대학교 · 2026-05-22
191대
NCM 실차
0.9233
LSTM R²
0.784%
RMSE

## Slide 2
목차
Table of Contents
01
문제 상황
전기차 배터리 교체비용 & SOH 예측 부재
02
프로젝트 개요
솔루션 아이디어 & 데이터셋 소개
03
데이터 전처리
EVBattery NCM 191대 피처 엔지니어링
04
배터리 열화 이론
SEI 성장 + 무릎효과 (2-phase 모델)
05
4-way 모델 비교
LSTM / Transformer / XGBoost / Neural CDE
06
Physics-Informed
Peukert & Arrhenius 손실함수 내장
07
실험 결과
R² / RMSE / MAE 비교 + SOH 곡선
08
앱 데모
운전자 분류 → 맞춤 추천 → 수명 연장 수치
09
결론
기여점 · 한계 · 향후 연구

## Slide 3
문제 상황 ①
전기차 배터리 교체비용 — 소비자의 공포
[연합뉴스] 2024.03.15
"전기차 배터리 교체비 1,200만원… 중고차 값보다 비싼 수리비"
아이오닉5 배터리 교체 견적 1,100~1,400만원. 차량 잔존가치보다 수리비가 높아 사실상 '폐차 권유' 사례 증가.
[KBS 뉴스] 2024.06.20
"전기차 8년 탔더니 SOH 71%… 보증 기간 지나면 내 돈으로?"
현대·기아 배터리 보증 10년/20만km/SOH 70%. 보증 종료 후 교체 비용 전액 자기 부담. 소비자 불안 급증.
💡 전기차 오너의 최대 관심사 = 배터리 수명. 그런데 현재 앱/계기판은 '지금 SOH'만 보여줄 뿐, 미래 예측이 없다.

## Slide 4
문제 상황 ②
SOH 예측 부재 — 소비자는 아무것도 모른다
[MBC 뉴스] 2024.08.02
"인천 청라 아파트 주차장 전기차 화재… 100여 대 피해"
배터리 열화 상태 미파악으로 인한 전기차 화재 사고. 과충전·고온 노출 배터리의 열폭주(Thermal Runaway). 사전 SOH 모니터링의 필요성 대두.
[조선일보] 2024.11.10
"전기차 중고차 시장 침체… 배터리 잔존가치 알 수 없어"
중고 전기차 구매자 78%가 '배터리 상태 불신' 응답. 딜러사도 SOH 측정 장비 없어 정확한 가치 산정 불가. 미래 수명 예측 서비스 수요 폭증.
[전자신문] 2025.02.14
"전기차 배터리 데이터 공개 안 해 소비자만 피해"
완성차 업체들, BMS 데이터 비공개 정책 유지. 제3자 SOH 진단 서비스 불가. 소비자 정보 비대칭 심각. 오픈 데이터 기반 AI 진단 솔루션 요구 증가.
→ 우리가 만드는 것: 오픈 NCM 데이터 + AI로 '미래 SOH 예측 + 교체 시점 + 습관 개선 효과'를 제공하는 자가진단 앱

## Slide 5
우리의 솔루션
현대·기아 EV 배터리 자가진단 웹앱
🚗
차량 정보 입력
브랜드/모델 지역/사용연수
→
🏎️
운전 습관 분석
속도·급가속 급제동·SOC폭
→
🧠
AI 예측
LSTM R²=0.924 MC Dropout
→
📈
열화 곡선 생성
2-phase 물리 모델 앵커링
→
💡
맞춤 추천 TOP 3
Peukert·Arrhenius 수명 연장 수치
기존 서비스 vs 우리 앱
❌ 기존 계기판·앱
현재 SOH 숫자 하나
✅ 우리 앱
현재 SOH + 미래 열화 곡선 + 교체 시점 + 습관별 수명 연장 수치

## Slide 6
데이터셋: EVBattery NCM
Figshare 공개 데이터 — 중국 실차 충전 이력
📦 출처
Figshare 'EVBattery: A Large-Scale EV Dataset'
🚗 차량
총 465대 → 품질 필터 후 191대 (NCM 화학 99%)
📊 규모
학습 153대 (85,648세션) / 테스트 38대 (21,629세션)
📁 형식
pkl 파일 1개 = 충전 세션 1회 (전압/전류/온도/용량)
🔋 SOH
min 64% / max 100% / mean 97.5% / std 4.27%
⚗️ 화학
NCM (Ni-Co-Mn) ← 현대·기아 EV 99%와 동일
왜 NASA LCO 데이터를 안 쓰나?
화학
현대·기아 EV
EVBattery
NASA
NCM
✅ 99%
✅ 99%
❌
LFP
레이EV만
1%
❌
LCO
❌
❌
✅ (실험용)
LCO 열화 메커니즘 ≠ NCM → NASA 데이터로 학습하면 현대·기아 EV에 틀린 예측 출력
로딩 파이프라인
pkl 병렬 로딩 (16 workers)
→
flat DataFrame
→
parquet 캐시 (재실행 즉시)

## Slide 7
데이터 전처리 & 피처 엔지니어링
13개 피처 생성 — 물리 법칙 내재화
피처명
의미
유형
voltage_mean / std
세션 내 전압 평균·분산
원본
current_mean
평균 충전 전류
원본
temp_mean
평균 온도
원본
capacity_fade_rate
5-step 이동 용량 감소율
파생
cycle_norm
정규화 사이클 위치 [0,1]
파생
c_rate
전류 / 초기용량 (충전속도)
물리
thermal_stress
max(T-25°C, 0) — 과열 누적
물리
degradation_index
Peukert항 × Arrhenius항 복합 열화 지수
물리
cum_degradation
누적 열화 지수 (정규화)
v3.5
temp_roll_5
온도 5-step 이동평균
v3.5
c_rate_roll_5
C-rate 5-step 이동평균
v3.5
deg_roll_5
열화지수 5-step 이동평균
v3.5
soh_norm (채널)
차량별 첫 세션 대비 정규화 SOH
타겟
soh_norm = 각 차량의 첫 세션 SOH 대비 현재 비율 → 차량 간 절대값 차이를 제거, 열화 궤적 학습에 집중

## Slide 8
배터리 열화 이론 — 2-phase 모델
논문 기반 물리 모델링
Phase 1: SEI 성장 (SOH > 85%)
수식: SOH = 100 - α·√t • SEI(고체 전해질 계면) 막이 음극 표면에 성장 • 막이 두꺼울수록 반응 억제 → 열화 감속 • 참고: Ploehn et al. 2004 / Safari & Delacourt 2011
Phase 2: 무릎 효과 (SOH < 85%)
수식: SOH = 100 - (100-knee)·exp(k·Δt) • 리튬 도금(Li Plating): 고속충전 시 음극 표면 석출 • NCM 양극 입자 균열 누적 → 지수함수적 가속 • 참고: Attia et al. 2022 (Nature Energy)
승법 노이즈 (불확실성)
σ(t) = 1.2 × √(t / EOL) • 오래될수록 셀 간 분산 증가 → 예측 불확실성 확대 • 앱에서 SOH ± X% 신뢰구간으로 표시 • 참고: Saha & Goebel 2009 (IEEE TIM)

## Slide 9
4-way 모델 비교
왜 단일 모델이 아닌 4개를 비교했나?
"특정 모델에 우연히 좋은 결과가 나온 게 아님을 증명" — 방법론의 견고성 확보
LSTM
Long Short-Term Memory
순서 있는 시계열 처리에 특화. 2층 LSTM + LayerNorm + Dropout. 멀티태스크: ΔSOH + 열화율 동시 예측. MC Dropout으로 불확실성 정량화.
R² = 0.9233 ★
Transformer
Multi-Head Self-Attention
30개 세션 중 '어느 세션이 현재 SOH에 중요한지' Attention이 자동 가중치 부여. Pre-LN + Learnable PE 사용.
R² = 0.9169
XGBoost
Gradient Boosted Trees
딥러닝 없이 얼마나 되는지 비교 (Baseline). 30개 세션 → mean/std/min/max/slope 5개 통계 × 13피처 = 65차원 피처벡터.
R² = 0.9084
Neural CDE
Kidger et al. 2020 (NeurIPS)
불규칙 시계열 이론적 최적 모델. dZ(t) = fθ(Z(t))·dX(t) 미분방정식 적분. 이론 ≠ 실제: 이 데이터는 규칙적이라 발산.
R² = −49 ⚠️
공통 설계 원칙: 잔차(ΔSOH) 학습 + WINDOW_SIZE=30 + AdamW + CosineAnnealing + EarlyStopping(patience=20)

## Slide 10
LSTM & Transformer 아키텍처
잔차 학습 + MC Dropout + Pre-LN
잔차 학습 (ΔSOH)
절대 SOH 대신 다음 스텝 변화량 예측. SOH가 95~100%에 몰린 분포에서 '변화 없음' 과적합 방지.
MC Dropout
추론 시 Dropout 유지 → 50회 샘플링. 평균 = SOH 점추정 / std = 불확실성. 앱에서 SOH ± X% 로 표시.
Pre-LN Transformer
norm_first=True → 학습 안정성 향상. Learnable Positional Encoding: 30개 세션의 위치 중요도 학습.

## Slide 11
Physics-Informed Loss (PINN)
Peukert & Arrhenius — 물리 법칙을 손실함수에 내장
손실함수 구성
L = MSE(ΔSOH_pred, ΔSOH_target)
+ λ_aux × MSE(rate_pred, rate_target)
+ λ_pinn × (Peukert위반 + Arrhenius위반)
λ_aux = 0.1 (보조 태스크 가중치)
λ_pinn = 0.05 (물리 제약 가중치)
Peukert 법칙
cycle-life ∝ C-rate^(-n), n=0.621 · 0.5C → 약 780사이클 수명 · 1.0C → 약 550사이클 수명 · 2.0C → 약 330사이클 수명 출처: Safari 2011 / Pelletier 2017
Arrhenius 법칙
열화율 ∝ exp(Ea/R × (1/T_ref - 1/T)) · 25°C 기준, 10°C 오를 때마다 ~1.5배 가속 · 여름 옥상 주차(+40°C) vs 지하주차 → 수명 2~3배 차이 출처: Wang 2014 / Waldmann 2014

## Slide 12
실험 결과
4-way 모델 비교 — NCM 실차 38대 테스트셋
모델
R²
RMSE
비고
LSTM ★
0.9233
0.784%
1위
Transformer
0.9169
0.817%
2위
XGBoost
0.9084
0.857%
3위
Neural CDE
-49.04
20.06%
발산
CDE R²=-49 이유
이론상 불규칙 시계열에 최적이나, 이 데이터는 세션 간격이 실제로 규칙적. → LSTM의 귀납적 편향이 더 잘 맞음. → 실험 비교 없이 모델 선택 금지.
RMSE 0.784% = SOH 예측 오차 1% 이내 SOH 95~100% 밀집 분포에서 R²<1은 정상. 실용 기준: RMSE와 MAE가 핵심.

## Slide 13
SOH 예측 곡선 생성
물리 모델 + LSTM 앵커링 (Hybrid 방식)
1️⃣ EOL 계산
C-rate × Arrhenius(T) → eol_user 사이클 수 Peukert: EOL ∝ (1/C)^n Arrhenius: EOL ÷ exp(Ea/R·(1/T_ref - 1/T))
2️⃣ 2-phase 곡선
Phase1: SOH = 100 - α·√t (SEI 성장) Phase2: SOH < 85% → 지수 가속 σ(t) = 1.2·√(t/EOL) 신뢰구간 계산
3️⃣ LSTM 앵커링
실제 충전 이력 30세션 → LSTM → 현재 SOH 물리 곡선을 LSTM 추정값으로 평행이동 MC Dropout std + 승법노이즈 → 최종 신뢰구간

## Slide 14
운전자 유형 분류 시스템
Random Forest 3-클래스 분류 — 5개 입력 피처
🟢 절약형
평균속도 55 km/h / 급가속 3회/h 급제동 2회/h / SOC폭 55% / 주 2회
실효 C-rate 0.6C → EOL ~2200 사이클
🟡 평균형
평균속도 75 km/h / 급가속 10회/h 급제동 8회/h / SOC폭 65% / 주 4회
실효 C-rate 1.0C → EOL ~1800 사이클
🔴 공격형
평균속도 110 km/h / 급가속 20회/h 급제동 16회/h / SOC폭 85% / 주 6회
실효 C-rate 1.8C → EOL ~1100 사이클
Random Forest 300 trees · 합성 900명(유형당 300) · 5-피처 StandardScaler

## Slide 15
맞춤 추천 엔진
Peukert & Arrhenius 기반 수명 연장 정량화 — TOP 3 출력
단순 "완속충전 하세요" → 본인 패턴에서 효과 큰 행동 TOP 3, 수치로
🥇 우선순위 1
🛣️
평균 주행 속도
85 km/h → 80 km/h
+1년 4개월
근거: Peukert n=0.621
난이도: 쉬움
🥈 우선순위 2
🔋
충전 SOC 폭
85% → 60% (20-80%)
+1년 2개월
근거: 음극 응력 (Attia 2020)
난이도: 쉬움
🥉 우선순위 3
🌡️
주차 환경
옥상→지하 주차
+1년 0개월
근거: Arrhenius Ea=31kJ/mol
난이도: 중간
3개 모두 적용 시 → +3년 6개월 수명 연장 (중복 효과 0.7 factor 적용)
절감 비용 약 504만원
Peukert 수명 연장: base × 0.30 × (1 - (C_target/C_current)^n) | Arrhenius 수명 연장: base × 0.30 × (1 - 1/ratio) | base = 10년

## Slide 16
앱 시연 — streamlit run app.py
실제 입력 예시: 아이오닉5 서울 10년 135,000km
🔋 BMS 튜닝 시스템
브랜드
현대
모델
아이오닉5
트림
롱레인지 2WD
배터리
84 kWh / 697V
지역
서울 12.5°C
주차
지하 (안정)
사용
10년 / 135,000km
속도
75 km/h
급가속
10회/h
SOC폭
60%
충전
주 4회
🔍 분석하기
🟡 평균형
운전자 유형
77.7%
현재 SOH
12년
예상 총 수명
+3년 6개월
개선 시 연장
🥇 평균 주행 속도
+1년 4개월
🥈 충전 SOC 폭
+1년 2개월
🥉 주차 환경 온도
+1년 0개월

## Slide 17
추가 실험 — PINN Ablation & 발표 핵심 포인트
λ_pinn 값에 따른 성능 변화
발표 핵심 수치
학습 데이터
NCM 실차 153대 / 85,648세션
테스트 데이터
38대 / 21,629세션
LSTM R²
0.9233 (1위)
LSTM RMSE
0.784%
모델 순위
LSTM > Transformer > XGBoost > CDE
Peukert n
0.621 (Safari 2011)
Arrhenius Ea
31,000 J/mol (Wang 2014)
무릎 임계
SOH 85% (Attia 2022, Nature Energy)
보증 기준
10년 / 20만km / SOH 70%
교체 비용
약 1,200만원

## Slide 18
결론 및 향후 연구
🎯 기여점
✅ NCM 실차 191대 데이터로 현대·기아 EV에 실제 적용 가능한 SOH 예측 시스템 구축
✅ 4-way 모델 비교(LSTM/Transformer/XGBoost/CDE)로 방법론 견고성 실험적 증명
✅ Physics-Informed Loss(Peukert + Arrhenius)로 데이터 외 구간 신뢰성 확보
✅ 2-phase 열화 모델 + LSTM 앵커링 Hybrid 방식으로 현실적 SOH 곡선 생성
✅ 운전 습관 5개 입력 → Peukert/Arrhenius 기반 정량적 맞춤 추천 TOP 3
⚠️ 한계점
• 중국 실차 데이터 → 한국 실도로 조건과 미세 차이 존재
• SOH 분포 95~100% 밀집 → 낮은 SOH 구간 데이터 부족
• Neural CDE 발산 → 하이퍼파라미터 추가 탐색 여지
🚀 향후 연구
• 한국 실차 데이터 수집 → 도메인 적응 파인튜닝
• OBD-II 연동 → 실시간 SOH 업데이트
• Neural CDE 하이퍼파라미터 최적화 재도전
LSTM R²=0.9233 · RMSE=0.784% | Peukert n=0.621 · Arrhenius Ea=31kJ/mol | NCM 실차 191대 | 물리모델 + AI 앵커링 Hybrid
"현재 SOH 숫자 하나"에서 → "미래 열화 곡선 + 교체 시점 + 맞춤 행동 수치"로